Министерство образования и науки Украины

Севастопольский национальный технический университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по дисциплине "Компонентная база РЭА" для студентов заочной формы обучения

специальности

7.090.701 - Радиотехника

Севастополь

2004

Методические указания и контрольные задания по дисциплине " Компонентная база РЭА " для студентов заочной формы обучения специальности 7.090.701 - Радиотехника / Составитель: кандидат технических наук, доцент кафедры радиотехники А.Д.Плоткин - Севастополь, СевГТУ, 2004. - 20с.

ЦЕЛЬ УКАЗАНИЙ: Развитие у студентов практических навыков по расчету параметров и характеристик электронных и полупроводниковых приборов, познание физических процессов протекающих в них, ознакомление с режимами работы и схемами включения приборов.

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры Радиотехники 19 мая  2004 года, протокол N 9.

Рецензент: Мельников Анатолий Викторович кандидат технических наук, доцент кафедры радиотехники Севастопольского государственного технического университета.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ......................................................................................4

1 Контрольная работа N1............................................................5

- Радиоматериалы. Пассивные элементы

электрических цепей................................................................5

- Задание 1.............................................................................5

- Электронные приборы...........................................................5

- Задание 2.............................................................................5

- Задание 3.............................................................................6

- Задание 4.............................................................................7

- Задание 5.............................................................................8

- Задание 6.............................................................................9

2 Контрольная работа  N2..........................................................11

- Диоды ....................................................................................11

- Задание 1............................................................................11

- Задание 2............................................................................12

- Транзисторы .........................................................................13

- Задание 3............................................................................13

2.2.2 Задание 4............................................................................13

2.2.3 Задание 5............................................................................14

- Задание 6............................................................................15

3 Методические указания ...........................................................17

4 Контрольные вопросы .............................................................18

Библиография..............................................................................20

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Компонентная база РЭА»  (КБРЭА) является одной из первых, в цикле фундаментальных и профессионально-ориентированных дисциплин, в учебном плане подготовки радиоинженеров.  Главная задача дисциплины КБРЭА состоит в том, чтобы на базе знаний и умений, полученных в предшествующих курсах, раскрыть принципы работы электронных и полупроводниковых приборов, научить будущего инженера рациональному выбору и использованию радиоматериалов, современной элементной базы при разработке радиоэлектронной аппаратуры в соответствии с тенденциями комплексной миниатюризации и условиями эксплуатации, оценке эффективности принятых технических решений.

В результате изучения дисциплины КБРЭА студент должен знать:

физические основы, принципы работы, построение, характеристики, параметры радиоэлементов и компонентов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА); основные методы анализа электронных и полупроводниковых приборов различного назначения; современную элементную базу радиоэлектроники и ее функциональные возможности; свойства материалов используемых в РЭА и микроэлектронных устройствах.

В результате изучения дисциплины КБРЭА должен уметь:

определять параметры эквивалентных схем электронных и полупроводниковых приборов и их характеристики; проводить электрический расчет параметров полупроводниковых приборов по заданным требованиям и простых электрических цепей, содержащих полупроводниковые приборы; объективно оценивать функциональные возможности современной элементной базы радиоэлектроники.

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление:

о свойствах конструкционных материалов и радиоматериалов, влиянии техпроцессов и условий эксплуатации на основные характеристики и параметры радиокомпонентов; принципы работы и параметры электровакуумных приборов.

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо студентам  для успешного изучения дисциплины  «Радиоматериалы, радиокомпоненты и микроэлектроника »:

-Высшая математика;

-Химия и основы материаловедения;

-Физика;

-Основы теории цепей

1 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА N1

1.1  РАДИОМАТЕРИАЛЫ. ПАССИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ЦЕПЕЙ

1.1.1 Задание 1

Ответить на контрольные вопросы (страница 18) в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

| N в-та | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nвопр | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 56 | 57 | 59 |

1.2  Электронные  приборы

1.2.1 Задание  2

Частица (Э - электрон, Р - протон ) массой m ускоряется разностью потенциалов U. При этом она приобретает энергию W и скорость V. Начальная скорость частицы равна нулю.Определить недостающие параметры в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| N в-та | Тип ч-цы | U [В] | W [Дж] | V [м/с] | N в-та | Тип ч-цы | U [В] | W [Дж] | V [м/с] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Э | 1 |  |  | 16 |  |  | 4,8x10-19 | 2,39x104 |
| 2 | Р | 1 |  |  | 17 | Э | 6 |  |  |
| 3 | Э |  |  | 5,92x105 | 18 | Р | 6 |  |  |
| 4 | Р |  |  | 1,38x104 | 19 | Э |  |  | 1,45x106 |
| 5 |  | 1 |  | 5,92x105 | 20 | Р |  |  | 3,38x104 |
| Продолжение таблицы 1.2 |
| N в-та | Тип ч-цы | U [В] | W [Дж] | V [м/с] | N в-та | Тип ч-цы | U [В] | W [Дж] | V [м/с] |
| 6 |  | 1 |  | 1,38x104 | 21 |  | 6 |  | 1,45х106 |
| 7 |  |  | 1,6x10-19 | 5,92x105 | 22 |  | 6 |  | 3,38x104 |
| 8 |  |  | 1,6x10-19 | 1,38x104 | 23 |  |  | 9,6x10-19 | 1,45x106 |
| 9 | Э | 3 |  |  | 24 |  |  | 9,6x10-19 | 3,38x104 |
| 10 | Р | 3 |  |  | 25 | Э | 9 |  |  |
| 11 | Э |  |  | 1,02х106 | 26 | Р | 9 |  |  |
| 12 | Р |  |  | 2,39х104 | 27 | Э |  |  | 1,78х106 |
| 13 |  | 3 |  | 1,02х106 | 28 | Р |  |  | 4,14х104 |
| 14 |  | 3 |  | 2,39х104 | 29 |  | 9 |  | 1,78х106 |
| 15 |  |  | 4,8х10-19 | 1,02х106 | 30 |  | 9 |  | 4,14х104 |

1.2.2 Задание  3

Заряженная частица под действием напряжения U движется между пластинами плоскопараллельного конденсатора. Расстояние между пластинами d, время пролета частицы t. Считать, что начальная скорость частицы равна нулю. Определить недостающие параметры в таблице 1.3.

| Таблица 1.3 |
| --- |
| N в-та | Тип ч-цы | d [м] | U [В] | t [с] | N в-та | Тип ч-цы | d [м] | U [В] | t [c] |
| 1 | Э | 0,1 | 5 |  | 16 |  | 0,01 | 10 | 4,59х10-7 |
| 2 | Р | 0,1 | 5 |  | 17 | Э | 0,05 | 5 |  |
| 3 |  | 0,1 | 5 | 1,51х10-7 | 18 | Р | 0,05 | 5 |  |
| 4 |  | 0,1 | 5 | 6,5х10-6 | 19 | Э | 0,05 |  | 7,55х10-8 |
| 5 | Э |  | 5 | 1,51х10-7 | 20 | Р | 0,05 |  | 3,25х10-6 |
| Продолжение таблицы 1.3 |
| N в-та | Тип ч-цы | d [м] | U [В] | t [с] | N в-та | Тип ч-цы | d [м] | U [В] | t [c] |
| 6 | Р |  | 5 | 6,5х10-6 | 21 | Э |  | 5 | 7,55х10-8 |
| 7 | Э | 0,1 |  | 1,51х10-7 | 22 | Р |  | 5 | 3,25х10-6 |
| 8 | Р | 0,1 |  | 6,5х10-6 | 23 |  | 0,05 | 5 | 7,55х10-8 |
| 9 | Э | 0,01 | 10 |  | 24 |  | 0,05 | 5 | 3,25х10-6 |
| 10 | Р | 0,01 | 10 |  | 25 | Э | 0,05 | 10 |  |
| 11 | Э | 0,01 |  | 1,07х10-8 | 26 | Р | 0,05 | 10 |  |
| 12 | Р | 0,01 |  | 4,59х10-7 | 27 | Э | 0,05 |  | 5,35х10-8 |
| 13 | Э |  | 10 | 1,07х10-8 | 28 | Р | 0,05 |  | 2,29х10-6 |
| 14 | Р |  | 10 | 4,59х10-7 | 29 | Э |  | 10 | 5,35х10-8 |
| 15 |  | 0,01 | 10 | 1,07х10-8 | 30 | Р |  | 10 | 2,29х10-6 |

1.2.3 Задание 4

Концентрация электронов в некотором металле составляет N [м-3]. Максимальное значение энергии электрона при Т=0 [К] - уровень Ферми W [эВ]. Определить недостающие параметры в таблице 1.4.

| Таблица 1.4 |
| --- |
| N в-та | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| N[м-3] | 1030 |  | 2х1030 | 5х1030 |  |  | 5х1031 |  |
| W[эВ] |  | 34,6 |  |  | 57,9 | 106 |  | 496 |
| Продолжение таблицы 1.4 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6х1031 |  | 6х1030 |  | 9х1030 |  | 1029 |  | 2х1029 |
|  | 558 |  | 120 |  | 158 |  | 7,81 |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | 5х1029 |  | 9х1029 |  | 3х1029 |  | 6х1029 |  |
| 12,4 |  | 22,9 |  | 33,9 |  | 16,3 |  | 25,9 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 8х1029 |  | 7х1029 |  |
|  | 31,4 |  | 28,7 |

1.2.4 Задание 5

Оксидный катод работает при температуре Т [K]. Матеpиал катода имеет pаботу выхода электpона W [Дж] и эмиссионную постоянную А [А/м2(К2].Плотность тока эмиссии j [A/м2]. Опpеделить недостающие паpаметpы в таблице 1.5

Таблица 1.5

| N в-та | A | T | W | j | N в-та | A | T | W | j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35x104 | 1200 | 3х10-19 |  | 16 |  | 1200 | 2,38х10-19 | 16,5x104 |
| 2 | 35x104 | 1200 |  | 6850 | 17 | 2x105 | 1600 | 4,21х10-19 |  |
| 3 | 35x104 |  | 3х10-19 | 6850 | 18 | 2x105 | 1600 |  | 1960 |
| 4 |  | 1200 | 3х10-19 | 6850 | 19 | 2x105 |  | 4,21х10-19 | 1960 |
| Продолжение таблицы 1.5 |
| N в-та | A | T | W | j | N в-та | A | T | W | j |
| 5 | 35x104 | 1400 | 3х10-19 |  | 20 |  | 1600 | 4,21х10-19 | 1960 |
| 6 | 35x104 | 1400 |  | 12,3x104 | 21 | 3 x105 | 1800 | 4,21х10-19 |  |
| 7 | 35x104 |  | 3х10-19 | 12,3x104 | 22 | 3 x105 | 1800 |  | 4,23 x104 |
| 8 |  | 1400 | 3х10-19 | 12,3x104 | 23 | 3 x105 |  | 4,21х10-19 | 4,23 x104 |
| 9 | 2x105 | 1200 | 2,63х10-19 |  | 24 |  | 1800 | 4,21х10-19 | 4,23 x104 |
| 10 | 2x105 | 1200 |  | 3,66 x104 | 25 | 3 x105 | 1800 | 3,5х10-19 |  |
| 11 | 2x105 |  | 2,63х10-19 | 3,66 x104 | 26 | 3 x105 | 1800 |  | 73,9 x104 |
| 12 |  | 1200 | 2,63х10-19 | 3,66 x104 | 27 | 3 x105 |  | 3,5х10-19 | 73,9 x104 |
| 13 | 2x105 | 1200 | 2,38х10-19 |  | 28 |  | 1800 | 3,5х10-19 | 73,9 x104 |
| 14 | 2x105 | 1200 |  | 16,5 x104 | 29 | 3 x105 | 1600 | 3,5х10-19 |  |
| 15 | 2x105 |  | 2,38х10-19 | 16,5 x104 | 30 | 3 x105 | 1600 |  | 10,1 x104 |

1.2.5 Задание 6

Изобразить схему электронно-лучевой трубки: варианты 0-4 - с электростатическим отклонением луча; варианты 5-9 - с магнитным. Привести схему питания электронно-лучевой трубки.

Определить чувствительность, недостающие геометрические размеры или напряжение на втором аноде, обозначенные - X согласно таблице 1.6

| Таблица 1.6 |
| --- |
| N | h | l | L | d | K | UA2 |
| 0 | Х | 2x10-2 | 5x10-2 | 5x10-3 |  | 5x103 |
| 1 | 0,04x10-3 | Х | 6x10-2 | 5x10-3 |  | 5 x103 |
| 2 | 0,1 x10-3 | 3x10-2 | Х | 4x10-3 |  | 6 x103 |
| Продолжение таблицы 1.6 |
| N | h | l | L | d | K | UA2 |
| 3 | 0,2 x10-3 | 3x10-2 | 7x10-2 | Х |  | 5 x103 |
| 4 | 0,05 x10-3 | 2x10-2 | 8x10-2 | 5x10-3 |  | Х |
| 5 | Х | 10-2 | 10-1 |  | 0,01 | 8,1 x103 |
| 6 | 0,15 x10-3 | Х | 15x10-2 |  | 0,01 | 10 x103 |
| 7 | 0,1 x10-3 | 5x10-3 | Х |  | 0,02 | 9 x103 |
| 8 | 0,2 x10-3 | 10-2 | 12x10-2 |  | Х | 12 x103 |
| 9 | 0,1 x10-3 | 8x10-3 | 15x10-2 |  | 0,015 | Х |

где  h - чувствительность трубки :

- с электростатическим отклонением луча - [м/В];

- с  магнитным отклонением луча - [м/А];

l - длина отклоняющих пластин [м] - в трубке с электростатическим отклонением луча;

l - эффективный диаметр [м] управляющего магнитного поля - в трубке с магнитным отклонением луча;

L - расстояние от пластин до экрана [м];

d - расстояние между пластинами [м];

К - коэффициент, учитывающий индукцию магнитного поля отклоняющей системы;

UA2 - напряжение на втором аноде [В].

2 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  N2

2.1  Д И О Д Ы

2.1.1 Задание  1

Найти недостающие параметры p-n структуры, обозначенные Х, в таблице 2.1

| Таблица 2.1 |
| --- |
| N | (к | T | NА | NД | ni | (p | (n | (p | (n |
| 0 | Х | 300 К | 4,4x1020 | 4,4x1023 | 2,5x1019 |  |  |  |  |
| 1 | 0,45 | 150 С | 2x1019 | 4,0x1022 | Х |  |  |  |  |
| 2 | 0,3 | -100 С | 4x1021 | Х | 2,0x1018 |  |  |  |  |
| 3 | 0,2 | 320 К | Х | 4,0x1023 | 3,0x1019 |  |  |  |  |
| 4 | 0,15 | Х | 2x1020 | 1023 | 4,0x1019 |  |  |  |  |
| 5 | Х | 300 К |  |  | 2,5x1019 | 200 | 100 | 0,19 | 0,39 |
| 6 | 0,22 | 270 С | Х | 1,6x1021 | 2,5x1019 | 200 |  | Х |  |
| 7 | 0,22 | 300 К | 1,6x1021 | Х | 2,5x1019 |  | 100 | 0,19 | Х |
| 8 | 0,33 | 273 К |  |  | Х | 100 | 100 | 0,25 | 0,45 |
| 9 | 0,42 | Х |  |  | 4,5x1019 | 100 | 200 | 0,16 | 0,32 |

где  (к - контактная разность потенциалов [В];

T  - температура p-n перехода;

NД - концентрация донорных примесей [м-3];

NА - концентрация акцепторных примесей [м-3];

ni - концентрация ионизированных атомов собственного полупроводника [м-3];

(p - удельное сопротивление p -области [Ом(м];

(n - удельное сопротивление n -области [Ом(м];

(p - подвижность дырок в полупроводнике [м2/В(с];

(n - подвижность электронов в полупроводнике [м2/В(с].

2.1.2 Задание 2

Определить недостающие параметры p-n перехода, обозначенные Х, работающего при прямом смещении U, согласно таблице 2.2

| Таблица 2.2 |
| --- |
| N | I | I0 | U | ( | NА | NД | ni | П | ln | lp | Dp | Dn | (p | (n | Rp | Rn |
| 0 | Х | Х | 0,65 | 10-5 | 1025 | 1022 | 1016 | 10-8 | 10-6 | 10-5 | 8x10-4 | 25 x10-4 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Х | 10-15 | 0,6 | 10-5 | 1025 | 1022 | 1016 | Х | 10-5 | 10-4 | 8x10-4 | 25 x10-4 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Х | 10-10 | 0,4 | Х | 1024 | 1022 | 1015 | 10-8 | 10-5 | 10-4 | 8x10-4 | 25 x10-4 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Х | 10-12 | 0,5 | 10-5 | 1025 | Х | 1016 | 10-7 | 10-6 | 10-5 | 7x10-4 | 24 x10-4 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Х | 10-15 | 0,45 | 10-5 | 1025 | 1022 | 1014 | 10-8 | 10-6 | 10-5 | 8x10-4 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Х | 10-14 | 0,3 | 10-4 | 1024 | 1021 | Х | 10-8 | 10-6 | 10-5 | 8x10-4 | 25 x10-4 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | 10-3 | Х | 0,6 | 10-5 | 1025 | 1022 | 1016 | Х | 10-6 | 10-5 | 6x10-4 | 23 x10-4 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Х | Х | 0,6 | 10-5 | 1025 | 1022 | 1016 | Х | 10-6 | 10-5 | 8x10-4 | 25 x10-4 | Х | 30 | Х | 0,3 |
| 8 | Х | Х | 0,7 | 10-5 | 1025 | 1022 | 1015 | 10-8 | Х | Х | 6x10-4 | 23 x10-4 | 1 | 40 | 10-2 | 0,4 |
| 9 | 10-2 | Х | 0,8 | Х | 1025 | 1022 | 1016 | 10-7 | 10-5 | 10-4 | 8x10-4 | 25 x10-4 | Х | Х | Х | Х |

где  при Т= 300 К, (n = 0,39 м2/В(с, (p = 0,19 м2/В(с;

I  - прямой ток p-n перехода [А];

I0 - обратный ток насыщения [А];

U  - прямое напряжение [В];

( - ширина p-n перехода [м];

П  - площадь перехода [м2];

ln,lp - длина n и p областей соответственно [м];

Dn,Dp - коэффициенты диффузии неосновных носителей заряда [м2/с];

Rn,Rp - сопротивления n и p областей соответственно [Ом].

2.2  Т Р А Н З И С Т О Р Ы

2.2.1 Задание 3

Изобразить схему включения биполярного транзистора в схеме с общей базой для транзисторов типов p-n-p и n-p-n. Покззать полярности питающих напряжений и направления токов для различных режимов работы (А - активный режим, О - режим отсечки, Н - режим насыщения, И - инверсное включение), в соответствии с таблицей 2.3

| Таблица 2.3 |
| --- |
| N варинта | Тип транзистора | Режим работы |
| 0 | p-n-p | А |
| 1 | n-p-n | А |
| 2 | p-n-p | О |
| 3 | n-p-n | О |
| 4 | p-n-p | Н |
| 5 | n-p-n | Н |
| 6 | p-n-p | И |
| 7 | n-p-n | И |
| 8 | p-n-p | О |
| 9 | n-p-n | А |

2.2.2 Задание 4

Изобразить схему включения биполярного или полевого тразистора в различных схемах включения с указанием направлений токов и полярности напряжений на электродах при работе транзистора в активном режиме в соответствии с таблицей 2.2

| Таблица 2.2 |
| --- |
| N варинта | Тип транзистора | Схема включения |
| 0 | p-n-p | ОБ |
| 1 | p-n-p | ОЭ |
| 2 | p-n-p | ОК |
| 3 | n-p-n | ОБ |
| 4 | n-p-n | ОЭ |
| 5 | n-p-n | ОК |
| 6 | ПТ с p-n переходом и n каналом | ОИ |
| 7 | ПТ с p-n переходом и n каналом | ОС |
| 8 | ПТ с p-n переходом и p каналом | ОИ |
| 9 | ПТ с p-n переходом и p каналом | ОС |

2.2.3 Задание 5

Описать уравнениями одну из систем h, Y или Z параметров транзистора (в соответствии с таблицей 2.3) и указать физический смысл каждого из элементов. Описать принцип определения данного параметра по произвольно выбранным статическим характеристикам транзистора.

Какие еще существуют способы определения этих параметров ?

| Таблица 2.3 |
| --- |
| N в-та | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Па-тр | h11 | h21 | h22 | Y11 | Y21 | Y22 | Z11 | Z22 | h21 | Y21 |

2.2.4 Задание 6

Найти недостающие параметры цепи (обозначенные - Х) в схеме, изображенной на рисунке 2.1, в соответствии с таблицей 2.4.

| Таблица 2.4 |
| --- |
| N | EЭ [В] | RЭ [кОм] | EБ [В] | RБ [кОм] | EК [В] | RК [кОм] | h21Б | IКБО [мкА] | IЭ [мА] | IК [мА] | UКБ [В] |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 15 |  |  | 0,98 | 10 | Х | Х |  |
| 1 | Х | 3 | 3 | 10 |  |  | 0,95 | 10 | 2 | Х |  |
| 2 | 2 | 2 | Х | 15 |  |  | 0,9 | 10 | 2,5 | Х |  |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | Х | 2 | 0,95 | 15 | Х | Х | 5 |
| 4 | 2 | Х | 3 | 15 |  |  | 0,9 | 10 | 2,4 | Х |  |
| 5 | 2 | 2 | 4 | Х |  |  | 0,95 | 15 | 2,5 | Х |  |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | Х | 0,98 | 10 | Х | Х | 4 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1,5 | 0,9 | 10 | Х | Х | Х |
| 8 | Х | 2 | 1 | 15 |  |  | 0,95 | 15 | Х | 2,5 |  |
| 9 | 2 | Х | 3 | 10 |  |  | 0,95 | 10 | Х | 3,0 |  |

IЭ                VT1           IК

RЭ                          RБ                       RК

EЭ       +                 EБ        -             EК          -

-                           +                         +

Рисунок 2.1

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Контрольная работа N1 содержит шесть заданий по следующим разделам дисциплины: "Радиоматериалы", "Пассивные элементы электрических цепей", "Электронные приборы". Контрольная работа N2 также содержит шесть заданий по разделам: "Полупроводниковые диоды" и "Биполярные и полевые транзисторы". В заданиях 1 - 4 контрольной работы  1 вариант задания определяется по двум последним цифрам зачетной книжки, во всех остальных - по последней цифре.

Каждое задание оформляется в виде задачи. Приводятся известные параметры из соответствующей таблицы и параметры, которые следует определить. Ответы на теоретические вопросы (задание 1 контрольной работы  1 и задание 3 контрольной работы  2) должны быть лаконичны - по объему не более четырех страниц (двух листов).

Контрольные задания должны быть выполнены аккуратно в тетради школьного образца. Допускается оформление двух контрольных работ в одной тетради. Для замечаний рецензента необходимо оставить поля. При выполнении контрольных заданий следует стремиться к конкретному и четкому изложению материала. Вычисления рекомендуется выполнять на микрокалькуляторе или ПЭВМ. Результаты вычислений следует представлять в численном виде с указанием размерности. Рисунки и схемы следует приводить в соответствии с ГОСТ 2.105-95. В конце работы проводится библиография, которая оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-84.

Если работа не зачтена, следует внимательно ознакомиться с рецензией и, при необходимости, получить консультацию преподавателя в установленном порядке.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1 Цель и задачи изучения дисциплины. Краткая история развития полупроводниковой электроники и микроэлектроники.

2 Металлы применяемые в радиотехнике в качестве проводников.  Резистивные материалы. Основные параметры, области применения.

3 Диэлектрические материалы. Области применения, основные параметры. Диэлектрики применяемые в различных диапазонах частот.

4 Постоянные резисторы и их параметры.  Типы резисторов, назначение.

5 Конденсаторы. Применение конденсаторов. Типы конденсаторов, их параметры, рекомендации по применению в различных диапазонах частот.

6 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы. Назначение, параметры. Конструктивные особенности индуктивностей различных диапазонов частот.

7 Изделия функциональной электроники. Электромеханические фильтры, фильтры пьезоэлектрические, фильтры на поверхностных акустических волнах.

8 Общие сведения о полупроводниках.  Энергетические уровни. Собственные и примесные полупроводники.

9 Равновесная концентрация зарядов в полупроводниках.

10 Неравновесная концентрация зарядов в полупроводниках.

11 Токи в полупроводнике. Дрейфовый и диффузионный токи.

12 Уравнение непрерывности заряда в примесных полупроводниках.

13 p-n переход в отсутствии внешнего поля. Контактная разность потенциалов. Распределение напряженности поля и потенциала.

14 Прохождение тока через p-n переход. Инжекция и экстракция носителей заряда.

15 Уравнение ВАХ p-n перехода.

16 Устройство полупроводниковых диодов.

17 Динамические свойства полупроводниковых диодов. Уравнение заряда.

18 Емкости диода.

19 Выпрямительные, импульсные и высокочастотные диоды.

20 Импульсные диоды и их типы.

21 Стабилитроны и их основные параметры.

22 Принцип стабилизации напряжения.

23 Варикапы. Параметры и применение варикапов. Схемы включения.

24 Туннельные и обращенные диоды. ВАХ, схемы включения, параметры, энергетические диаграммы.

25 Биполярный транзистор. Общие сведения.

26 Технологические типы биполярных транзисторов.

27 Распределение потенциала в структуре биполярного транзистора.

28 Концентрация носителей заряда в базе.

29 Дрейфовые транзисторы и их особенности.

30 Ток эмиттера. Уравнение тока эмиттера. Коэффициент инжекции.

31 Токи коллектора и базы.

32 Статические характеристики биполярного транзистора в схеме с общей базой.

33 Статические характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.

34 Температурная зависимость характеристик транзистора.

35 Нелинейная модель биполярного транзистора.

36 Электрический и тепловой пробой биполярного транзистора.

37 Дифференциальные параметры транзисторов. Система h - параметров.

38 Определение h - параметров по характеристикам. Температурный дрейф h - параметров.

39 Система Y - параметров.

40 Система Z - параметров.

41 Динамические свойства транзисторов. Частотные зависимости коэффициента передачи тока.

42 Частотные зависимости Y - параметров.

43 Динамические модели биполярного транзистора.

44 Обобщенная модель усилителя. Коэффициенты усиления.

45 Усилитель по схеме с общей базой.

46 Усилитель по схеме с общим эмиттером.

47 Усилитель по схеме с общим коллектором.

48 Частотный диапазон биполярных транзисторов.

49 Полевые транзисторы. Общие сведения.

50 Процессы в канале полевого транзистора.

51 Теоретическая ВАХ полевого транзистора с p-n затвором.

52 Дифференциальные параметры транзистора с p-n затвором: крутизна, выходная проводимость, коэффициент усиления.

53 Шумы усилительных транзисторов. Виды шумов.

54 Шумовые параметры транзистора. Коэффициент шума.

55 Оптоэлектронные приборы. Общие сведения.

56 Светодиоды. Назначение, принцип работы.

57 Фоторезисторы и фотодиоды. Назначение, принцип работы.

58 Фототранзисторы и фототиристоры. Назначение, принцип работы.

59 Оптроны. Виды оптронов.

60 Электронно-лучевые трубки. Общие сведения.

61 Электронно-лучевые трубки с электростатическим отклонением луча.

62 Электронно-лучевые трубки с магнитным отклонением луча.

63 Изделия микроэлектроники и классификация интегральных схем.

64 Физико-химические методы создания микроэлектронных структур.

65 Полупроводниковые интегральные микросхемы (ИМС).

БИБЛИОГРАФИЯ

1 Дулин В.Н. Электронные приборы. - М.: Энергия, 1977. - 424 с.

2 Батушев В.А. Электронные приборы. - М.: В.школа, 1980. - 383 с.

3 И.Е.Ефимов,  И.Я.Козырь Основы  микроэлектроники.- М.:  В.школа,

1983. -384 с.

4 Терехов В.А. Задачник по электронным приборам. М. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 280 с.

5 Изъюрова Г.И.  и др.  Расчет электронных схем.  -  М.:  В. школа,

1987. - 335 с.

6 Краткий справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры. Под ред. Р.Г.Варламова. - М.: Сов. радио, 1973. - 627 с.

7 Казарновский Д.М., Яманов С.А. Радиотехнические материалы. - М.:                                 В. школа, 1982. - 312с.

8 Горобец А.И.  Справочник по конструированию радиоэлектронной аппаратуры. - К.: Техника, 1985. - 312 с.